## Slide 1: schedule
03/12~ 1차 숙제: Domain 선정, 질의/응답 및 DB 구축
03/19~ 2차 숙제: WordNet, POS tagger, parser 사용법 습득 및 개체명 인식기 구현
04/02~ 3차 숙제: 의미 분석기 구현
04/16~ 4차 숙제: SQL 생성기 구현
  중간고사 기간(04/22~04/24)
  05/07~ 5차 숙제: 응답 생성기 구현
  05/21 5차 숙제 제출
  06/01~06/05(미정) Term Project 최종 발표 및 최종 보고서 제출
  기말고사 기간(06/15~06/19)

## Slide 2: 인공지능 Term Project 5차 숙제
자연어 응답 생성기 구현
2009.05.07

## Slide 3: 목표
자연어 응답 스크립트 구축
  SQL query 실행결과를 자연어 응답으로 변환할 수 있는 템플릿을 구축한다.
    입력된 자연어 질문의 의미 표현, SQL query, DB 검색 결과 등을 고려하여 질문에 적합한 자연어 응답이 생성되도록 스크립트를 작성한다.
    가능한 검색 결과 수를 예측하여 응답이 적절하게 이루어 지도록 한다.
    기존의 Knowledge-Base에 스크립트를 추가한다.
  입력: 의미 템플릿, SQL query (3,4차 숙제)
  출력: 응답 스크립트 (파일)
3
Notes: 3

## Slide 4: 목표
응답 생성기 구현
  DBMS연동을 통한 SQL query 실행
    SQL query(4차 숙제)를 DBMS와 연동하여 실행한 후 결과를 처리하는 프로그램을 작성한다.
  SQL query 실행 결과와 응답 스크립트를 이용하여 자연어 문장을 생성한다.
    분석된 의미 표현과 SQL query 실행 결과를 고려하여 적절한 응답 스크립트를 선택한다.
    SQL 실행 결과 값과 선택된 스크립트를 이용하여 최종적으로 자연어 응답을 출력한다.
    필요 시 기존의 의미 템플릿(3차 숙제) 및 SQL 변환 규칙(4차 숙제)을 보완한다.
  입력: 의미 표현, SQL query 실행 결과, 자연어 응답 템플릿
  출력: 자연어 응답
4
Notes: 4

## Slide 5
<Who>Who</Who> <APPEAR>goes on as</APPEAR> <CHARACTER>Hamlet
</CHARACTER> at <NOW>2009-04-02</NOW>?
Question to SQL query
의미 태그 부착 및 시간 표현 정규화
Who goes on as [CHARACTER Hamlet] at this [CASE time]?
Who goes on as Hamlet at this time?
개체명 인식
SQL 변환 규칙을 이용한 질의문장의 SQL 표현
[1,2,3,4차 숙제]
SELECT actor_table.name
FROM actor_table, play_table
WHERE actor_table.play_id = play_table.id
AND actor_table.character = play_table.character
AND play_table.character = ‘Hamlet’
AND play_table.date = ‘2009-04-02’
[SLOT] FOCUS: ACTOR_NAME $CHARACTER: Hamlet $DATE:2009-04-02
의미 템플릿을 이용한 의미 표현

## Slide 6
NL_Response_Script_1
Response Generation
[SQL 쿼리]
SELECT actor_table.name
FROM actor_table, play_table
WHERE actor_table.play_id = play_table.id
AND actor_table.character = play_table.character
AND play_table.character = ‘Hamlet’
AND play_table.date = ‘2009-04-02’
SQL query 실행
[5 차 숙제]
NL_Response_Script_2
NAME: ACTOR_AS_CHARACTER
[SLOT] FOCUS: ACTOR_NAME $CHARACTER $DATE
NL_Response_Script_3
QUESTION_FUCUS : ACTOR_NAME
RESPONSE_TYPE: 1-Result #actor_table.name appears as $CHARACTER [at $DATE] RESPONSE_TYPE: K-Result ….. RESPONSE_TYPE: No Result There is no actor appearing as $CHARACTER [at $DATE]
Data Base
SQL Result
[의미 템플릿 Filling 결과] FOCUS: ACTOR_NAME $CHARACTER: Hamlet $DATE:2009-04-02
“ Lee Min-Ho appears
as Hamlet at 2009-04-02”
Lee Min-Ho
actor_table.name
응답 스크립트 선택
자연어 응답 생성

## Slide 7: 응답 생성기 역할
SQL 결과와 의미 템플릿, 자연어 응답 템플릿을 이용해 최종 자연어 응답을 생성하는데 사용한다.
natural language question
parser
named entity
analyzer
semantic
interpreter
database query
generator
database management
system
response generator
Domain DB
question processing
intermediate
logical query
SQL Query
retrieved results
response
<Semantic Template,
SQL Result,
NL_Answer_Template>

## Slide 8
응답 스크립트 구축
자연어 응답 스크립트
  질문 포커스에 적합한 답변을 생성할 수 있도록 정의한다.
  응답 템플릿을 작성할 때 다음과 같은 요소를 고려해야 한다.
    질문에 적합한 답변을 생성하기 위해 필요한 정보는 무엇인가?
    검색된 결과 수에 따라 응답을 어떻게 달리할 것인가?

## Slide 9
자연어 응답 스크립트 구축
자연어 응답 템플릿
  하나의 질문 포커스에 대해서도 의미템플릿 Filling 결과, SQL 질의 결과에 따라 여러 유형의 응답 생성이 가능하다.
NL_Response_Script_3
QUESTION_FUCUS : ACTOR_NAME
RESPONSE_TYPE: 1-Result #actor_table.name appears as $CHARACTER [at $DATE] RESPONSE_TYPE: K-Result ….. RESPONSE_TYPE: No Result There is no actor appearing as $CHARACTER [at $DATE]

## Slide 10
응답 생성기 구현
SQL query 실행
  SQL Query 로 변환된 질의를 구축된 DB(1차 숙제)에 실행하여 결과를 얻어오는 모듈을 작성한다.
    ODBC, OLE DB등을 이용하여 기존의 프로그램(4차숙제)과 MySql DBMS를 연동한다.
    참고 사이트http://www.tipssoft.com/bulletin/board.php?bo_table=update&wr_id=63
      (*)예제 소스 코드도 함께 올라와 있으니 참고하시기 바랍니다.

## Slide 11
응답 생성기 구현
응답 스크립트 선택
  슬롯 필링이 된 의미 템플릿(3차 숙제)과 SQL 실행 결과를 이용하여 자연어 응답 스크립트를 검색한다.
    질문 FUCUS, 의미 템플릿의 슬롯 항목, SQL 결과 수 등의 매칭 여부를 고려
matching
[의미 템플릿 Filling 결과] FOCUS: ACTOR_NAME $CHARACTER: Hamlet $DATE:2009-04-02
NL_Response_Script_3
FUCUS : ACTOR_NAME
RESPONSE_TYPE: 1-Result #actor_table.name appears as $CHARACTER [at $DATE]
SQL Result
Lee Min-Ho
actor_table.name

## Slide 12
응답 생성기 구현
자연어 응답 생성
  선택된 응답 스크립트와 SQL검색 결과를 이용하여 자연스러운 문장을 생성한다.
    DB에 저장된 정보 중 코드 값, 또는 날짜 표현 등에 대해 적절한 자연어 표현이 되도록 한다.
    검색 결과가 여러 개일 경우 자연스러운 문장이 되도록 결합하는 방법을 고려한다.
    동일한 결과에 대해 다양한 표현이 가능한 지 고려한다.

## Slide 13: 5차 숙제
제출기한 및 방법
  2009년 5월 21일 목요일
  EKU에 조별로 제출 (보고서 수업시간에 제출가능, 기한은 제출일 11:00 PM )
제출물
  1) 프로그램 실행 파일, 2) 소스 코드, 3) 보고서 4) 자연어 응답 스크립트 구축 파일
  (질의 분석부터 최종 답변 생성까지의 과정을 단계별로 보여줄 수 있도록 프로그램을 작성할 것)
보고서 내용
  설계 및 구현 방법 기술
    자연어 응답 스크립트 구축 시 고려했던 점
    응답 스크립트 선택 시 사용한 방법
    질문에 보다 적합한 응답 생성을 위해 추가적으로 시도한 방법론
    프로그램 설명서
    입력 문장 및 자연어 답변 문장 화면 캡쳐
주의 사항
  자연어 응답 스크립트는 파일로 구축할 것
  바이러스 검출 시 0점 처리
  컴파일 안 되는 소스코드 제출시 0점 처리
  제출 기한 어길 시 감점 처리

## Slide 14: Appendix
한 학기 동안 텀 프로젝트 진행하시느라 고생 많으셨습니다.
향후 일정 – 5차 숙제 제출, 텀 프로젝트 최종 데모( 날짜 미정)
  데모를 위해서:
    프로그램이 질의 응답 단계 별 과정을 잘 보여줄 수 있도록 준비
    ( 채점 시 매우 중요)
    데모 도중 프로그램이 shut down 되지 않도록 할 것
    질문에 적합한 답을 “잘” 해주는지 확인 (매우 중요)
      어떻게 “잘” 해주는 지 설명 할 수 있어야 함
    자신들이 구현한 시스템의 강점(또는 특이점) 이 있다면, 그것이 유용하다는 것을 보여줄 수 있어함.
    부족한 DB 나 템플릿 보완